## Slide 1: О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗА МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА РУДНИКАХ ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ
Злобина Татьяна Викторовна, инженер «ГИ УрО РАН», лаборатория природной и техногенной сейсмичности, г. Пермь

## Slide 2: Расположение Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМКС)

## Slide 3: Границы шахтных полей ПАО «Уралкалий»

## Slide 4: Границы шахтных полей ПАО «Уралкалий»

## Slide 5: Особенности рудника СКРУ-2
Открыт рудник в 1972 году.
Шахтное поле имеет размеры 7120 м в ширину и 8500 м в длину. Площадь 50.4 км2.
Отрабатывается три продуктивных пласта (КрII, АБ и Вс) на глубине 190-390 м.
Панельный способ отработки. Ширина панелей 380-400 м. Длина в среднем 2500 м.
Ширина камер 4-16 м, длина камер 150-190 м, высота камер 2.8-9 м. Камеры на разных продуктивных пластах расположены соосно.
5 января 1995 года произошло землетрясение с магнитудой mb = 4.7, в результате которого произошло оседание земной поверхности до 4.5 м.
Сейсмологические наблюдения ведутся с 1995 года.
В 2014 году произошел провал грунта на руднике в районе эпицентра землетрясения.
В 2018 году появление второго провала в 56 метрах от первого.
Рудник находиться в режиме ликвидации.
В 2021 год 10 сейсмодатчиками зарегистрировано 48 сейсмических событий.

## Slide 7: Факторы, влияющие на уровень сейсмической активности
Сейсмическая активность
Отработка продуктивных пластов, их количество
Возраст горных выработок
Влияние закладочных работ, их возраст
Физико-механические свойства пород
Другие факторы
Влияние взрывных работ
Влияние удаленных землетрясений
Геометрические параметры камеры
Геологические и тектонические неоднородности

## Slide 8: Модель влияния различных факторов на техногенную сейсмичность
P0 – первоначальное/максимальное значение сейсмического параметра
U(t, ti) – зависимость, описывающая изменение влияющего фактора во времени
t0 - время начала действия фактор

## Slide 9: Факторы, влияющие на уровень сейсмической активности
Сейсмическая активность
Отработка продуктивных пластов, их количество
Возраст горных выработок
Влияние закладочных работ, их возраст
Физико-механические свойства пород
Другие факторы
Влияние взрывных работ
Влияние удаленных землетрясений
Геометрические параметры камеры
Геологические и тектонические неоднородности

## Slide 10: Факторы, влияющие на уровень сейсмической активности
Сейсмическая активность
Отработка продуктивных пластов, их количество
Возраст горных выработок
Влияние закладочных работ, их возраст
Физико-механические свойства пород
Другие факторы
Влияние взрывных работ
Влияние удаленных землетрясений
Геометрические параметры камеры
Геологические и тектонические неоднородности

## Slide 11: Параметры математической модели техногенных факторов для рудника СКРУ-2 по данным 2000–2020 гг.
Фактор | Пласт | P0 | U(t, t0) | График U(t, t0)
Возраст горных выработок | все пласты | 3.62·10-2 Дж/м2 |  | 
Сухая закладка | КрII | 3.41·10-2 Дж/м2 |  | 
 | АБ | 4.21·10-2 Дж/м2 |  | 
Гидрозакладка | КрII | 2.99·10-2 Дж/м2 |  | 
 | АБ | 3.72·10-2 Дж/м2 |  | 
 | Вс | 2.92·10-2 Дж/м2 |  | 
Фактор | Пласт | P0 | U(t, t0) | График U(t, t0)
Возраст горных выработок | все пласты | 3.62·10-2 Дж/м2 |  | 
Сухая закладка | КрII | 3.41·10-2 Дж/м2 |  | 
 | АБ | 4.21·10-2 Дж/м2 |  | 
Гидрозакладка | КрII | 2.99·10-2 Дж/м2 |  | 
 | АБ | 3.72·10-2 Дж/м2 |  | 
 | Вс | 2.92·10-2 Дж/м2 |  | 

## Slide 12: Прогноз уровня сейсмической активности
P0 – максимальный уровень сейсмичности (плотность выделения сейсмической энергии, Es) для фактора «возраст горных выработок»;
Ui(t, ti) – функция, описывающая относительные изменения влияния i-го фактора во времени;
t – момент времени, для которого рассчитывается модельное значение;
ti – момент начала действия i-го фактора.

## Slide 13: Этапы расчета
Расчет:
- минимальный год отработки;
- минимальный год закладки;
- P0 ;
- Ui(t,ti);
- P(t).

## Slide 14: Карты плотности выделения сейсмической энергии для СКРУ-2 на 2019 год
а) фактическая карта Es; б) отфильтрованная фактическая карта Es с радиусом сглаживания 750 м; в) модельная карта Es; г) отфильтрованная модельная карта Es с радиусом сглаживания 750 м
KR = 0.23
KR = 0.46

## Slide 15: Карты плотности выделения сейсмической энергии для СКРУ-2 на 2022 год
а) модельная карта Es; б) модельная отфильтрованная карта Es с радиусом сглаживания 750 м

## Slide 16: Карты плотности выделения сейсмической энергии для СКРУ-2 на 2022 год
а) модельная карта Es; б) модельная отфильтрованная карта Es с радиусом сглаживания 750 м
Камеры:
Возраст 20-30 лет;
24% не заложенных камер;
61% заложенных камер хотя бы на одному продуктивном пласте;
15% заложенных камер на всех трех продуктивных пластах;

## Slide 17: Карты плотности выделения сейсмической энергии для СКРУ-2 на 2022 год
а) модельная карта Es; б) модельная отфильтрованная карта Es с радиусом сглаживания 750 м
Камеры:
Возраст 35-50 лет;
98% камер заложены на всех трех продуктивных пластах;

## Slide 18: Выбранная многофакторная математическая модель:
отражает существующую реальность, базируясь на выявленных закономерностях;
обеспечивает учет влияния выбранного набора значимых факторов на сейсмичность;
предоставляет возможность опережающей оценки их интенсивности в подработанном массиве на интервале примерно до двух лет на всем шахтном поле;
позволяет выделить район, в пределах которого ожидается повышенный уровень сейсмической энергии, причем даже на той территории, где нет возможности установить сейсмические датчики, а не указывает время и силу сейсмического события.

## Slide 19: Спасибо за внимание

## Slide 20: Коэффициент корреляции
 | Es_calc | Es_calc_25 | Es_calc_125 | Es_calc_250 | Es_calc_375 | Es_calc_500 | Es_calc_625 | Es_calc_750 | Es_calc_875 | Es_calc_1000
Es_reg | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28
Es_reg_25 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28
Es_reg_125 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.30
Es_reg_250 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33
Es_reg_375 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37
Es_reg_500 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.40
Es_reg_625 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.44
Es_reg_750 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47
Es_reg_875 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49
Es_reg_1000 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49
Es_reg_1125 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47
Es_reg_1250 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42
Es_reg_1375 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35
Es_reg_1500 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26
Es_reg_1625 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Es_reg_1750 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03
Es_reg_1875 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.10
Es_reg_2000 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.18 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.22

## Slide 21: Зависимость средней плотности выделения сейсмической энергии от ширины камеры за временной период от начала отработки до начала закладки
Отработка | СКРУ-1 | СКРУ-2
Однопластовая | 0.49 | 0.90
Двухпластовая | 0.31 | 0.34
Трехпластовая | – | 0.52
Коэффициенты взаимной корреляции

## Slide 22: Зависимость средней плотности выделения сейсмической энергии от ширины камеры за временной период от начала закладки в течение 15 лет
Отработка | СКРУ-1 | СКРУ-2
Однопластовая | 0.86 | 0.29
Двухпластовая | 0.23 | 0.15
Трехпластовая | – | 0.77
Коэффициенты взаимной корреляции

## Slide 23: Зависимость моментной магнитуды от размеров камеры

## Slide 24: Взаимосвязь параметров сейсмичности от физико-механических свойств для рудника СКРУ-1 пласт АБ

## Slide 25
Взаимосвязь параметров сейсмичности от физико-механических свойств для рудника СКРУ-1 пласт КрII

## Slide 26: Гистограммы распределения количества значений относительно интервала времени между отработкой и закладкой

## Slide 27: График выделения сейсмической энергии относительно времени регистрации землетрясения
P0 = 2.22·10-5 Дж/м2
F(t)=1.72/(1+66.48·(t-t0))

## Slide 28: Сейсмическая активизация после технологических взрывов
P0 = 1.81·10-3 м-2
F(t)=1/(1+721.73·(t-t0))
(по Дягилеву Р.А. 2013)

## Slide 29: Карта плотности выделения сейсмической энергии - ES
ES – отношение суммарной выделившейся сейсмической энергии на каком-либо участке к площади этого участка.

## Slide 30
Фактор | Рудник | Зона/Пласт | P0 | U(t, t0) | График U(t, t0)
Разработка нескольких пластов | СКРУ-1 | Двухпластовая | 5.97·10-2 Дж/м2 | 1.22 | 
 |  | Трехпластовая |  | 0.67 | 
 | СКРУ-2 | Двухпластовая | 3.42 ·10-2 Дж/м2 | 1.29 | 
 |  | Трехпластовая |  | 0.76 | 
Сухая закладка | СКРУ-1 | КрII | 2.252·10-2 Дж/м2 |  | 
 | СКРУ-2 | КрII | 4.213·10-2 Дж/м2 |  | 
 | СКРУ-2 | АБ | 4.855·10-2 Дж/м2 |  | 
Гидрозакладка | СКРУ-1 | КрII | 2.472·10-2 Дж/м2 |  | 
 | СКРУ-2 | КрII | 3.613·10-2 Дж/м2 |  | 
 | СКРУ-2 | АБ | 3.798·10-2 Дж/м2 |  | 
Возраст горных выработок | СКРУ-1 | АБ+Вс | 7.162·10-2 Дж/м2 |  | 
 |  | КрII+АБ | 5.684·10-2 Дж/м2 |  | 
 |  | КрII+Вк | 3.331·10-2 Дж/м2 |  | 
 | СКРУ-2 | все пласты | 3.686·10-2 Дж/м2 |  | 
Удаленные землетрясения | СКРУ-1, 2 |  | 2.22·10-5 Дж/м2 |  | 
Взрывные работы | БКПРУ-2 |  | 1.81·10-3 м-2 |  | 
Фактор | Рудник | Зона/Пласт | P0 | U(t, t0) | График U(t, t0)
Разработка нескольких пластов | СКРУ-1 | Двухпластовая | 5.97·10-2 Дж/м2 | 1.22 | 
 |  | Трехпластовая |  | 0.67 | 
 | СКРУ-2 | Двухпластовая | 3.42 ·10-2 Дж/м2 | 1.29 | 
 |  | Трехпластовая |  | 0.76 | 
Сухая закладка | СКРУ-1 | КрII | 2.252·10-2 Дж/м2 |  | 
 | СКРУ-2 | КрII | 4.213·10-2 Дж/м2 |  | 
 | СКРУ-2 | АБ | 4.855·10-2 Дж/м2 |  | 
Гидрозакладка | СКРУ-1 | КрII | 2.472·10-2 Дж/м2 |  | 
 | СКРУ-2 | КрII | 3.613·10-2 Дж/м2 |  | 
 | СКРУ-2 | АБ | 3.798·10-2 Дж/м2 |  | 
Возраст горных выработок | СКРУ-1 | АБ+Вс | 7.162·10-2 Дж/м2 |  | 
 |  | КрII+АБ | 5.684·10-2 Дж/м2 |  | 
 |  | КрII+Вк | 3.331·10-2 Дж/м2 |  | 
 | СКРУ-2 | все пласты | 3.686·10-2 Дж/м2 |  | 
Удаленные землетрясения | СКРУ-1, 2 |  | 2.22·10-5 Дж/м2 |  | 
Взрывные работы | БКПРУ-2 |  | 1.81·10-3 м-2 |  |