## Slide 1: Метод стоячих волн в исследовании и мониторинге зданий и инженерных сооружений конструкций алгоритмы и результаты сопоставления теории с экспериментом
Еманов А.Ф. , Бах А.А., Белостоцкий А.М., Хорошавин Е.А, Дмитриев Д.С.,., Нагибович А.И., Еманов А.А., Шеболтасов А.Г.

## Slide 2: Когерентные сейсмические волны
Когерентность это согласованное протекание во времени или пространстве колебательных или волновых процессов. Два (или более) колебания являются взаимно когерентными, если их разность фаз остается постоянной (или закономерно изменяется) во времени.
Когерентность это взаимосвязь между колебаниями разных точек пространства, описываемая линейной системой не зависящей от параметра.
В волновом поле всегда присутствуют одновременно когерентные по разным параметрам колебания и некогерентные.
Мера когерентности – спектр когерентности, полученный при усреднении по заданному параметру.

## Slide 3: Свойства стоячих волн
Решение волнового уравнения по стоячим волнам не зависит от начальных условий
Как следствие: нормированные на свой максимум колебания стоячей волны не зависят от положения источника колебаний и его типа
Как следствие: нормированные на свой максимум колебания каждой из нормальных мод не зависят от спектра, вошедшего в замкнутый объём колебания
Как следствие: разность фаз в колебаниях разных точек здания для одной и той же стоячей волны не зависит от времени

## Slide 4: Модель связи сейсмических колебаний в разных точках инженерного сооружения
Система наблюдений
Предположения
1.При воздействиях микросейсмических колебаний на инженерное сооружение отличия, формирующихся в нём стоячих волн, зарегистрированных в двух произвольных точках, описываются линейной системой, характеристика которой не зависит от времени.
2.Отличия бегущих волн, зарегистрированных в двух произвольных точках, не могут быть описаны линейной системой, характеристика которой не зависит от времени.
Линейные связи в изменениях стоячих волн, регистрируемых в двух точках существуют для каждой пары одноимённых компанент колебаний

## Slide 5: Одноканальный фильтр Винера для пересчёта стоячих волн
Карты когерентности
Плотина Саяно-Шушенской ГЭС

## Slide 6
Recalculation of standing waves from n basic points when inspecting a complex engineering structure
In case of inspecting the complicated engineering structures or for improving an accuracy, the multi-channel Wiener filters are used to convert oscillations from a series of basic points into i-th point.
A dam of hydroelectric power
Station (HEPS)
A complex building

## Slide 7: Точность пересчёта стоячих волн
.
.
Зависимость относительной ошибки
Фильтра Винера от числа блоков и
значения когерентности

## Slide 8: Пересчёт стоячих волн в плотине Саяно-Шушенской ГЭС

## Slide 9: Метод стоячих волн позволяет восстановить поле стоячих волн в любом замкнутом объекте.
Выделяются собственные частоты
Строятся карты амплитуд и фаз стоячих волн в объекте.
Строятся карты декрементов затухания в объекте для каждой собствененой частоты
Карты когерентности в объекте по собственным частотам.
Карты точности построения всех карт.

## Slide 10: Объекты сложных конструкций
Здания и сооружения , имеющие внутри конструкции отражающие границы, создающие кроме общего поля стоячих волн локальные поля.
Здания и сооружения с не прямоугольной конструкцией.
Здания и сооружения с несущими стенами комбинированной конструкции.
Блочные конструкции зданий и сооружений.

## Slide 11: Радиальные колебания четвёртая мода 1.921 Гц Фактически мода 5-3 ( 1)

## Slide 12: Карта фаз моды 5-3 (1)

## Slide 13: Радиальные колебания вторая мода по порядку 1.217Гц 4.32 Мода 3-1

## Slide 14: Карта когерентности. частота 1.217 Гц

## Slide 15: Эффект смены кратности волны в плотине Саяно-Шушенской ГЭС. Мода 6-3-4 и мода 7- 4-3

## Slide 16
Продольная мода (1,3)
Продольная мода (1,4)
Продольная мода (1,4)
Продольная мода (1,5)
Собственные формы колебаний жилого многоэтажного комплекса «Дирижабль»
по результатам измерения методом стоячих волн и теоретических расчетов методом конечных элементов
3.88 Гц
5.84 Гц
7.40 Гц
8.08 Гц

## Slide 17: Собственные вертикальные колебания сейсмоизолированного жилого дома г.Иркутск. а)мода (2,1) всё здание; б)мода (3,1) конструкция над сейсмоизоляцией; в) мода (5,1), всё здание.

## Slide 18: Собственные вертикальные колебания здания Российской государственной библиотеки, г.Москва. а)мода (1,3), частота 4.98Гц; б)мода (2,3) частота 5.17Гц; в)мода (2,4), частота 5,62

## Slide 19: Собственные вертикальные колебания здания Российской государственной библиотеки, г.Москва. а)мода (2,6), частота 6.45Гц; б)мода (2,7) частота 6.74Гц

## Slide 20
Сейсмоизоляция в виде первого «гибкого» этажа
«Гибкий» этаж
«Гибкий» этаж
Схемы регистрации микросейсмических колебаний
Собственные частоты колебаний блок-секций 13-14 и 19-20
по результатам измерения методом стоячих волн
частоты собственных колебаний блок-секций 13-14 ниже на 10-20% соответствующих частот блок-секций 19-20
в колебаниях блок-секций 19-20 отсутствуют моды, выделенные в блок-секциях 13-14 на частотах 6.49 и 7.08 Гц

## Slide 21: Наличие отражающих границ в здании
Сейсмоизоляция – как причина формирования отражающей границы.
Изменение конструкции по вертикали здания

## Slide 22
Собственные формы колебаний по результатам измерения методом стоячих волн
Блок–секции 13–14
Блок–секции 19–20
Блок–секции 13–14
Блок–секции 19–20
Карты амплитуд колебаний
Карты когерентности колебаний
Карты амплитуд колебаний
Карты когерентности колебаний
Область снижения когерентности связи колебаний

## Slide 23
Собственные формы колебаний по результатам измерения методом стоячих волн
Блок–секции 13–14
Блок–секции 19–20
Блок–секции 13–14
Блок–секции 19–20
Карты амплитуд колебаний
Карты когерентности колебаний
Карты амплитуд колебаний
Карты когерентности колебаний

## Slide 24
Собственные формы колебаний блок-секций 13-14 и 19-20
по результатам измерения методом стоячих волн
Карты амплитуд и когерентности колебаний поперечной моды (3,1)
блок-секций 13-14 (а) и 19-20 (б) по результатам измерений методом стоячих волн

## Slide 25
Собственные формы колебаний блок-секций 13-14 и 19-20
по результатам измерения методом стоячих волн
Карты амплитуд и когерентности колебаний вертикальной моды (2,1)
блок-секций 13-14 (а) и 19-20 (б) по результатам измерений методом стоячих волн

## Slide 26
Сейсмоизоляция в виде резинометаллических опор
Схема регистрации микросейсмических колебаний здания Сбербанка: вид в плане (а) и в разрезе (б)
Собственные частоты колебаний здания Сбербанка
Цветом выделены однотипные моды собственных колебаний
Резинометаллические
опоры

## Slide 27
Собственные формы колебаний здания Сбербанка
по результатам измерения методом стоячих волн
Поперечная мода (1,2)
Карта амплитуд колебаний
Карта когерентности колебаний
Поперечная мода (1,2)
Карта амплитуд колебаний
Карта когерентности колебаний

## Slide 28: Сложная конструкция стен в здании
Эффект дублирования стоячей волны за счёт сложного строения стены.
Эффект неопределённости поведения сложной стены на разных частотах.

## Slide 29: Здание реактора

## Slide 35: Стоячие волны в плотине Богучанской ГЭС, блочный объект.

## Slide 36: Стоячие волны под воздействием микросейсмического фона и движущегося транспорта

## Slide 37: Расчетная КЭ модель ПК SCAD Office, переданная заказчиком.

## Slide 39: Таблица 1. Собственные горизонтальные колебания здания.
№ п/п | Направление | Частота (Гц) | Волновое число | Amax мкм/с2
1 | X | 0.494 | 1.1 | 36.6
2 | X | 2.539 | 2.1 | 12.5
3 | X | 5.713 | 3.1 | 12.5
4 | X | 9.131 | 4.1 | 17.6
5 | X | 11.167 | 5.1 | 9.9
6 | Y | 0.500 | 1.1 | 88.3
7 | Y | 2.393 | 2.1 | 18.6
8 | Y | 5.371 | 3.1 | 19.6
9 | Y | 8.398 | 4.1 | 17.2
10 | Y | 11.133 | 5.1 | 22.1
11 | крутильные | 1.465 | 1.2 | 41.8
12 | крутильные | 4.053 | 2.2 | 30.9
13 | крутильные | 6.201 | 3.2 | 30.7
14 | крутильные | 7.764 | 4.2 | 21.5
15 | крутильные | 8.887 | 5.2 | 21.6

## Slide 40: Таблица 2. Собственные вертикальные колебания здания вдоль оси V.
№ п/п | Направление | Частота (Гц) | Волновое число | Направление | Amax мкм/с2
1 | Z | 3.955 | 1.1 |  | 61.3
2 | Z | 4.346 | 1.1 |  | 38.6
3 | Z | 4.883 | 1.1 |  | 22.4
4 | Z | 5.566 | 1.2 |  | 27.8
5 | Z | 6.006 | 1.2 |  | 63.2
6 | Z | 6.396 |  |  | 52.1
7 | Z | 6.982 |  |  | 34.7
8 | Z | 8.643 |  |  | 2.1

## Slide 41: Таблица 3. Сопоставление измеренных собственных частот и форм колебания и вычисленных с учетом масс только от собственного веса несущих конструкций.
Обследование, МСВ |  | Расчет в ПК SCAD |  | Δ,% | Описание формы колебаний
 |  | Колонны – по 3 КЭ. Согласованная матрица масс. |  |  | 
№ формы | Частота (Гц) | № формы | Частота (Гц) |  | 
1 | 0,494 | 1 | 0,43 | 13,0 | Горизонтальная X
2 | 0,500 | 2 | 0,44 | 12,0 | Горизонтальная Y
3 | 1,465 | 3 | 1,86 | 21,2 | Вращение
4 | 2,393 | 4 | 2,28 | 4,7 | Горизонтальная Y
5 | 2,539 | 5 | 2,32 | 8,6 | Горизонтальная X
6 | 3,955 | 8 | 2,84 | 28,2 | Вертикальная
7 | 4,053 | 23 | 4,59 | 11,7 | Вращение
8 | 4,346 | 16 | 3,79 | 12,8 | Вертикальная
9 | 4,883 | 21 | 4,46 | 8,7 | Вертикальная
10 | 5,371 | 30 | 5,24 | 2,4 | Горизонтальная Y
11 | 5,566 | 33 | 5,52 | 0,8 | Вертикальная
12 | 5,713 | 32 | 5,46 | 4,4 | Горизонтальная X
13 | 6,006 | 43 | 6,52 | 7,9 | Вертикальная
14 | 6,201 | 102 | 7,39 | 16,1 | Вращение
15 | 6,396 | 56 | 7,06 | 9,4 | Вертикальная
16 | 6,982 | 54 | 7,00 | 0,3 | Вертикальная
17 | 7,764 | 295 | 9,84 | 21,1 | Вращение
18 | 8,398 | 134 | 8,31 | 1,0 | Горизонтальная Y
19 | 8,643 | 129 | 8,07 | 6,6 | Вертикальная
20 | 8,887 | 385 | 10,37 | 14,3 | Вращение
21 | 9,131 | 183 | 8,87 | 2,9 | Горизонтальная X
22 | 11,133 | 973 | 12,83 | 13,2 | Горизонтальная Y
23 | 11,167 | 659 | 11,48 | 2,7 | Горизонтальная X
… | … | … | … | … | …

## Slide 42: Таблица 5. Сопоставление измеренных собственных частот и форм колебания и вычисленных с учетом собственного веса несущих конструкций, фасадов и кирпичных перегородок. Метод Ланцоша. Матрица масс согласованная.
Обследование, МСВ |  | Расчет в ПК SCAD |  | Δ,% | Описание формы колебаний
 |  | Колонны – 3 КЭ. Согласованная матрица масс. Шов включен в работу |  |  | 
№ формы | Частота (Гц) | № формы | Частота (Гц) |  | 
1 | 0,494 | 1 | 0,48 | 2,8 | Горизонтальная X
2 | 0,500 | 2 | 0,54 | 7,4 | Горизонтальная Y
3 | 1,465 | 3 | 1,42 | 3,1 | Вращение
4 | 2,393 | 4 | 2,42 | 1,1 | Горизонтальная Y
5 | 2,539 | 5 | 2,43 | 4,3 | Горизонтальная X
6 | 3,955 | 6 | 3,41 | 13,8 | Вертикальная
7 | 4,053 | 13 | 4,23 | 4,2 | Вращение
8 | 4,346 | 15 | 4,70 | 7,5 | Вертикальная
9 | 4,883 | 17 | 4,84 | 0,9 | Вертикальная
10 | 5,371 | 18 | 5,44 | 1,3 | Горизонтальная Y
11 | 5,566 | 19 | 5,53 | 0,6 | Вертикальная
12 | 5,713 | 20 | 5,65 | 1,1 | Горизонтальная X
13 | 6,006 | 22 | 6,05 | 0,7 | Вертикальная
14 | 6,201 | 29 | 6,91 | 10,3 | Вращение
15 | 6,396 | 21 | 5,70 | 10,9 | Вертикальная
16 | 6,982 | 24 | 6,23 | 10,8 | Вертикальная
17 | 7,764 | 37 | 7,83 | 0,8 | Вращение
18 | 8,398 | 53 | 8,54 | 1,7 | Горизонтальная Y
19 | 8,643 | 47 | 8,35 | 3,4 | Вертикальная
20 | 8,887 | 83 | 9,29 | 4,3 | Вращение
21 | 9,131 | 70 | 9,03 | 1,1 | Горизонтальная X
22 | 11,133 | 251 | 10,99 | 1,3 | Горизонтальная Y
23 | 11,167 | 659 | 11,86 | 5,8 | Горизонтальная X
… | … | … | … | … | …

## Slide 43: Пример сравнения экспериментальных собственных колебаний и теоретических для моды горизонтальных колебаний с волновым числом (1,3). Эксперимент f10 = 5,371 Гц, Расчет в ПК SCAD f18 = 5,440 Гц

## Slide 44: Пример сравнения экспериментальных собственных колебаний и теоретических для крутильной моды с волновым числом (1,2). Эксперимент f7 = 4.053Гц, Расчет в ПК SCAD , f13 = 4,203 Гц

## Slide 45: Пример сравнения экспериментальных собственных колебаний и теоретических для крутильной моды с волновым числом (1,3). Эксперимент f14 = 6.201Гц, Расчет в ПК SCAD , f29 = 6.910 Гц

## Slide 46: Пример сравнения экспериментальных собственных колебаний и теоретических для вертикальных колебаний мода с волновым числом (2,1). Эксперимент f6 = 3.955Гц, Расчет в ПК SCAD , f7 = 3.410 Гц

## Slide 47: Пример сравнения экспериментальных собственных колебаний и теоретических для вертикальных колебаний мода с волновым числом (2,1). Эксперимент f6 = 3.955Гц, Расчет в ПК SCAD , f7 = 3.410 Гц

## Slide 48: Пример сравнения экспериментальных собственных колебаний и теоретических для вертикальных колебаний мода с волновыми числами (2,1). Эксперимент f13 = 6.006Гц, Расчет в ПК SCAD , f22 = 6.050 Гц

## Slide 49: Пример сравнения экспериментальных собственных колебаний и теоретических для вертикальных колебаний одной части здания мода с волновыми числами (1,2). Эксперимент f19 = 8.0643ц, Расчет в ПК SCAD , f47 = 8.350 Гц

## Slide 50: Интерпретация данных метода стоячих волн
Выделение всех собственных частот в инженерном объекте
Построение карт амплитуд, карт фаз и карт когерентности по каждой стоячей волне.
Определение области существования для каждой стоячей волны.
Определение чисел двухмерной кратности в размерах инженерного сооружения.
Оценка граничных условий по периметру области существования стоячей волны.
Выявление участков с пониженной когерентностью.
Определение дефектов в инженерном сооружении

## Slide 51: Контролируемые величины при сейсмическом мониторинге здания
Амплитуды ускорения вынужденных колебаний.
Частоты собственных колебаний здания.
Логарифмические декременты затухания.
Формы собственных колебаний.
Фазовые соотношения в стоячих волнах
Анализ спектров когерентности во времени.
Неизменность во времени частотных характеристик фильтров для пересчёта стоячих волн из точки в точку.
Анализ спектров шумов и нелинейных эффектов.
Поиск изменений в поле стоячих волн.
Предсказание амплитуд ускорений в здании с использованием модели или характеристик фильтров пересчёта колебаний для обнаружения опасных для конструкции воздействий

## Slide 52: О масштабности сейсмологических исследований и цифровой сейсмологии
Исследования в масштабе Алтае-Саянской горной области
В масштабе сейсмологических полигонов
Экспериментальные работы с локальными сетями станций в масштабе очаговой области землетрясения или рудника или площадки под строительство.
Инженерно-сейсмологические исследования на зданиях и объектах и системы мониторинга на них.

## Slide 53: Спектр когерентности на текущем окне

## Slide 54: Текущие спектры сейсмических колебаний на площадке под строительство. Землетрясение М=4.9 на удалении 300км.

## Slide 55: Текущие мпектры техногенных воздействий с плавно изменяющейся частотой

## Slide 56: Одноканальный фильтр Винера для пересчёта когерентных волн

## Slide 58: Общая формула степенного среднего ряда

## Slide 59: Схема обоснования обработки по алгоритмам конкретной ветви веера
Наличие веера алгоритмов селекции когерентных волн ставит вопрос применимости конкретного алгоритма к выделению конкретных волн.
Можно выполнять исследования свойств сигналов и шумов и обосновывать применимость конкретного алгоритма из веера.
Расширить понятие когерентности на уровне её оценки как когерентности: гармонической, геометрической, квадратичной, кубической и.т.п.
Применить схему: предположим, что данный алгоритм веера применим к селекции – осуществим селекцию – сделаем переход от результата к его точности и этим обоснуем высокую точность результата.

## Slide 60: ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ МЕТОДА СТОЯЧИХ ВОЛН
Развитие работ по пути верификации расчётных моделей зданий по данным метода стоячих волн.
Переход от качественной интерпретации к количественной с целью получения эффективных моделей зданий.
Развитие алгоритмических основ селекции и изучения стоячих волн в зданиях с повышенной точностью определения динамических характеристик здания и выделение большого числа слабых стоячих волн.