## Slide 1
Признаки преобразования вещества вдоль поверхностей смещения приповерхностных разрывов
Стром А.Л.
АО «Институт Гидпропроект»
strom.alexander@yandex.ru
6аяМеждународная конференция
«Триггерные эффекты в геосистемах»

## Slide 2
Движения по разломам часто приводят не только к механическому дроблению и истиранию затронутых ими горных пород, но и к существенному преобразованию их структуры и минерального состава – динамометаморфизму.
Обычно такие явления происходят на большой глубине, в условиях повышенных температур и высокого давления.
Но, как ни странно, они наблюдаются и при движениях по поверхностным разрывам, когда отсутствуют и высокие температуры в массиве в целом, и высокое литостатическое давление.
Существенным изменениям подвергаются породы разного типа и минерального состава – граниты, метаморфизованные песчаники и глинистые сланцы, кварциты.

## Slide 3
Многие их изученных молодых разрывов смещают цокольные террасы, а их швы, сложенные сильно измененными породами прослеживаются на десятки метров в коренном цоколе, ниже подошвы аллювия.
Молодой надвиг в гранитах на левом берегу р. Нарын, ниже створа Камбаратинской ГЭС-1

## Slide 7
Шов разрыва в штольне в метаморфизованных песчаниках на участке Камбаратинской ГЭС-2
Такие «швы» разрывов резко отличаются от вмещающих их зон дробления разрывов шириной от метров до десятков метров и, там где это видно в обрывах цокольных террас, отсутствуют вне плоскостей разрывов, рвущих и смещающих надпойменные террасы.

## Slide 8
Наличие таких швов само по себе может, по-видимому, рассматриваться, как признак молодых подвижек, даже при отсутствии видимых следов смещений молодых отложений и форм рельефа.

## Slide 9
Можно выделить два основных типа таких "глинок трения".
К первому отнесены разрывы, швы которых действительно образованы глинкой трения с ярко выраженной милонитовой структурой, состоящей, в значительной мере из глинистых минералов, отсутствующих в исходной породе.
У разрывов второго типа швы сложены микробрекчией - т.е. сильно раздробленными зернами кристаллов, образующих исходную породу.

## Slide 10
«Глинка трения" с разлинзованной милонитовой структурой из шва разрыва в метоморфизованных песчаниках на участке Камбаратинской ГЭС-2

## Slide 11
«Микробрекчия" из шва разрыва в метоморфизованных песчаниках на участке Камбаратинской ГЭС-2

## Slide 12
Chart: 
| <0.001 | <0.002 | <0.005 | <0.01 | <0.05 | <0.1 | <0.25 | <0.5 | <1.0
5(86) | 20 | 23.4 | 41.2 | 59.6 | 93.1 | 98.6 | 100
 | 54.7 | 59.1 | 68.6 | 75.8 | 86.9 | 97.8 | 100
9(86) | 12.7 | 14 | 26.2 | 43.5 | 62 | 68.9 | 84.1 | 95.8 | 100
 | 27 | 28.6 | 33.1 | 40.6 | 55.1 | 64.3 | 78.8 | 91.5 | 100
м/а м/д
мм
Можно выделить также два типа материала, различающихся по характеру изменения гранулометрического состава в зависимости от способа подготовки проб.
Пробы из зоны Актерекского разлома в гранитах вблизи створа Камбаратинской ГЭС-1

## Slide 13
Chart: 
| <0.001 | <0.002 | <0.005 | <0.01 | <0.05 | <0.1 | <0.25 | <0.5 | <1.0
Kokom.1-м/а | 1.6 | 2 | 4.4 | 7.1 | 24.2 | 32.6 | 60.2 | 88.1 | 100
Kokom.1-м/д | 3.6 | 5.2 | 5.6 | 9.3 | 23.4 | 33.9 | 61.5 | 93.1 | 100
Kokom.2-м/а | 1.6 | 3 | 5.4 | 9.1 | 30.2 | 41.4 | 66.1 | 93.6 | 100
Kokom.2-м/дB | 4.8 | 7.3 | 8.7 | 13.3 | 30.4 | 45.7 | 68.2 | 92.2 | 100
Гранулометрический состав материала базальной фации Кокомеренской каменной лавины. Исходная порода – граниты.
Chart: 
| <0.001 | <0.002 | <0.005 | <0.01 | <0.05 | <0.1 | <0.25 | <0.5 | <1.0
Kokom.1-м/а | 1.6 | 2 | 4.4 | 7.1 | 24.2 | 32.6 | 60.2 | 88.1 | 100
Kokom.1-м/д | 3.6 | 5.2 | 5.6 | 9.3 | 23.4 | 33.9 | 61.5 | 93.1 | 100
Kokom.2-м/а | 1.6 | 3 | 5.4 | 9.1 | 30.2 | 41.4 | 66.1 | 93.6 | 100
Kokom.2-м/дB | 4.8 | 7.3 | 8.7 | 13.3 | 30.4 | 45.7 | 68.2 | 92.2 | 100
Способ подготовки проб практически не влияет на гранулометрический состав
мм

## Slide 14
Все это говорит в пользу предположения об образовании «швов» с глинкой трения непосредственно при последних подвижках по разрывам.
При этом преобразование «исходной» породы в «глинку трения», в том числе и с образованием новых минералов, а в ней присутствуют глинистые минералы – хлорит, смектит, иллит, иногда каолинит, происходило в приповерхностных условиях, т.е. в отсутствие высоких температур в массиве в целом и высоких литостатических давлений.
Можно предполагать, что подвижки по разрывам, помимо того, что сопровождались интенсивным истиранием, могли приводить к локальному кратковременному повышению температуры вследствие трения.

## Slide 15
Если предположение об образовании «швов» с глинкой трения непосредственно при последних подвижках по разрывам верно, это открывает определенные перспективы для определения:
Скорости движения – были ли эти подвижки резкими, сейсмогенными, или относительно медленными – тектоническим крипом?
Возраста подвижки. Лет 30-40 назад японцы пытались определять возраст подвижек по степени корродированности кварцевых зерен в материале из швов разрывов.
Интересен и сам по себе механизм «быстрого» преобразования силикатов, таких как полевые шпаты, в глинистые минералы.

## Slide 16
Спасибо за
внимание