## Slide 1: Контроль за триггерными эффектами с помощью мониторинга внутренних напряжений горных массивов в рамках упругих слоисто блоковых моделей с включениями иерархического строения L-го ранга
Хачай О.А.1, Хачай A.Ю.2
1Хачай Ольга Александровна, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, Институт геофизики УрО РАН имени Ю.П.Булашевича,
olgakhachay@yandex.ru, г. Екатеринбург, Россия
2 Хачай Андрей Юрьевич, кандидат физико-математических наук, доцент, Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.П.Ельцина, г. Екатеринбург, Россия.

## Slide 2: Реферат
В настоящей работе представлен обзор работ, в которых интенсивно развиваются новые модели механики сплошных сред, обобщающие классические теории упругости. Эти модели находят применение для описания композитных и статистически неоднородных сред, новых конструкционных материалов, а также для сложно построенных массивов в шахтных и наземных условиях, а также при изучении явлений, происходящих в мерзлоте под действием процессов оттаивания. Характерным отличием теории сред с иерархической структурой является присутствие в явной или неявной форме масштабных параметров, т.е. явная или скрытая нелокальность теории. В работе основное внимание уделяется исследованию эффектов нелокальности и внутренних степеней свободы, отражающихся во внутренних напряжениях, которые не описываются классической теорией упругости и которые могут быть потенциальными предвестниками развития катастрофического процесса в горном массиве.

## Slide 3: Введение
В настоящее время накоплено достаточно наблюдений, свидетельствующих о двух важнейших особенностях современной эволюции геологической среды: - механические перемещения вещества Земли происходят на любых пространственных и временных масштабах; - доступное изучению вещество земной коры образует блочно-иерархическую структуру [1].
Важную роль для понимания формирования и развития иерархии структурных уровней деформации в твердых телах играют теоретические и экспериментальные результаты, полученные на образцах [5]. С их помощью развит подход, использующий представления о диссипативных структурах в неравновесных системах [2], для которых имеют место процессы самоорганизации на каждом из иерархических уровней.
[1].Гольдин С.В. Деструкция литосферы и физическая мезомеханика. // Физическая мезомеханика. - 2002. -Т.5. - №.5. -c.5-22.
[2].Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах.-М.: Мир. - 1979. с.300.
[5].Панин В.Е., Лихачев В.А., Гриняев Ю.В. Структурные уровни деформации твердых тел. – Новосибирск.: СО АН СССР Наука. - 1985. с.226.

## Slide 4: Введение
Как показано в [3], самоорганизация возникает при наличии иерархической структуры. Этот подход может быть применен к изучению таких природно-техногенных систем, как массивы горных пород, находящихся в процессе отработки. Для их описания применима модель открытой динамической системы [4]. Анализ проявлений процессов самоорганизации может дать представление об устойчивости системы и способствовать разработке критериев устойчивости состояния массива в целом относительно динамических явлений заданного энергетического класса. Это перекликается с постановкой, высказанной в работе [1], заключающейся в гипотезе о делимости масштабов среды. Тогда как разрушение меньших масштабов укладывается в концепцию нестационарного случайного процесса, для которого предсказание индивидуальных событий не возможно.
[1].Гольдин С.В. Деструкция литосферы и физическая мезомеханика. // Физическая мезомеханика. - 2002. -Т.5. - №.5. -c.5-22.
[3].Николис Г. Динамика иерархических систем. - М.: Мир . - 1989.с.486.
[4].Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. -М.: Мир . - 1990.с.344

## Slide 5: Введение
В работах [8,14] с использованием 3D электромагнитного индукционного пространственно-временного мониторинга [9,21] удалось показать, что модель иерархичной дискретной среды применима для описания строения массива горных пород различного вещественного состава. В рамках конкретной модификации метода удалось проследить два иерархических уровня. Зоны дезинтеграции [22,23] в околовыработочном пространстве расположены несимметрично в почве и кровле, что может быть свидетельством неравновесного состояния системы. Эти зоны располагаются дискретно, т.е. имеются интервалы их полного отсутствия в околовыработочном пространстве. Максимальные изменения в массиве, находящемся под техногенным влиянием, проявляются именно в изменении со временем морфологии пространственного положения этих зон.
[8].Хачай О.А. К вопросу об изучении строения и состояния геологической гетерогенной нестационарной среды в рамках дискретной иерархической модели // Российский геофизический журнал. -2004. –№.33-34. -c.32-37.
[9].Хачай О.А. Исследование развития неустойчивости в массиве горных пород с использованием метода активного электромагнитного мониторинга. //Физика Земли. -2007. –№.4, - с.65-70.
[14].Хачай О.А., Новгородова Е.Н., Хачай О.Ю. Новая методика обнаружения зон дезинтеграции в околовыработочном пространстве массивов горных пород. // Горный Информационно-аналитический бюллетень.-2003.- №.11.- с.26-29.

## Slide 6: Введение
Однако в последние десятилетия стало очевидным, что деформируемое твердое тело представляет собой многоуровневую иерархически организованную систему, которая должна описываться в рамках нелинейной механики и неравновесной термодинамики [27]. Рассмотрены фундаментальные проблемы, возникающие при применении второго закона термодинамики к анализу систем на макроскопическом и микроскопическом уровнях. Показано, что неравновесность состояния системы может стать причиной возникновения в ней порядка и что необратимые процессы могут приводить к возникновению нового типа динамических состояний материи, названных «диссипативными структурами».[25].
Работа Кунина [26] посвящена сравнительно узкому вопросу: исследованию моделей упругих сред с микроструктурой. Исторически одной из первых моделей упругой среды, которая не может быть описана в рамках классической теории упругости, является континуум Коссера (1909).
[25]. Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов. Время, структура и флуктуации. Нобелевская лекция по химии 1977 г. М.:Научно-издательский центр «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. – с.123-155.
[26]. Кунин И. А. Теория упругих сред с микроструктурой, нелокальная теория упругости.М. Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», М., 1975. – 416с.
[27]. Панин В.Е., Егорушкин В.Е., Панин А.В. Нелинейные волновые процессы в деформируемом твердом теле как многоуровневой иерархически организованной системе. УФН, 2012,т.182,№12, c.1351-1357. DOI: 10.336//UFNr.0182/201212i.1351.

## Slide 7: Введение
Однако долгое время мемуар Е. и Ф. Коссера оставался незамеченным, и лишь начиная примерно с 1958—60 гг. стали усиленно развиваться обобщенные модели континуума Коссера: теория ориентированных сред, несимметричная, моментная, мультиполярная, микроморфная и т. п. теории упругости (для краткости мы будем называть их моментными теориями). К настоящему времени опубликовано несколько сот работ, посвященных этой тематике, и их число продолжает быстро возрастать.
[21].Хачай О.А., Влох Н.П., Новгородова Е.Н., Хачай А.Ю., Худяков С.В. Трехмерный электромагнитный мониторинг состояния массива горных пород. // Физика Земли.- 2001.-№.2.- с. 85-92.
[22].Шемякин Е.И., Фисенко Г.Л., Курленя М.В., Опарин В.Н. и др. Эффект зональной дезинтеграции горных пород вокруг подземных выработок.//ДАН СССР.- 1986.- Т. 289.-№.5.- c.1088-1094.
[23].Шемякин Е.И., Курленя М.В., Опарин В.Н. и др. Открытие №400. Явление зональной дезинтеграции горных пород вокруг подземных выработок.// Бюллетень изобретений.-1992.-№.1.
[24]. Панин В. Е., Лихачев В. А., Гриняев Ю. В. Структурные уровни деформации твердых тел. Новосибирск: Наука, 1985. –254с.
[26]. Кунин И. А. Теория упругих сред с микроструктурой, нелокальная теория упругости.М. Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», М., 1975. – 416с.

## Slide 8: Введение
Попытаемся весьма схематично классифицировать различные нелокальные теории упругих сред. Характеристической чертой всех таких теорий является их явная или неявная нелокальность. Последняя, в свою очередь, проявляется в том, что теории содержатся параметры, имеющие размерность длины. Эти масштабные параметры могут иметь различный физический смысл: например, расстояние между частицами в дискретных структурах, размер зерна или ячейки, характерный радиус корреляции или сил дальнодействия и т.д. Но всегда будем предполагать, что масштабные параметры малы по сравнению с характерным размером тела. Следует различать случаи сильной и слабой нелокальности. Если «разрешающая способность» модели имеет порядок масштабного параметра, т.е. в рамках соответствующей теории физически допустимо рассмотрение длин волн, соизмеримых с масштабным параметром, то мы будем называть теорию нелокальной, или сильно нелокальной (при желании это подчеркнуть), В таких моделях можно рассматривать элементы среды порядка масштабного параметра, но, как правило, расстояния, много меньшие масштабного параметра, не имеют физического смысла. В нелокальных моделях скорость распространения волн зависит от их длины, поэтому часто употребляется также термин «среда с пространственной дисперсией». Подчеркнем, что нелокальность или пространственная дисперсия могут иметь различное происхождение. Они могут быть обусловлены микроструктурой среды (в частности, дискретностью микромодели) или приближенным учетом таких параметров, как толщина стержня или пластины.

## Slide 9: Введение
Соответственно можно говорить о физической или геометрической природе нелокальности. О структуре исходной микромодели «знают» только эффективные упругие модули, но извлечь из них эту информацию, конечно, невозможно. Отсюда следует, что явный учет эффектов микроструктуры и, в частности, внутренних степеней свободы возможен лишь при одновременном учете нелокальности, т.е. последовательная теория упругих сред с микроструктурой обязательно должна быть нелокальной [27].
В последние годы большое внимание уделяется исследованию пространственного напряженно-деформированного состояния горного массива. Эти исследования ведутся как с целью практического освоения больших глубин с помощью глубоких шахт. Так и с целью изучения напряжений в земной коре. Основное внимание уделяется экспериментальным методам наблюдения за деформациями и перемещениями в горном массиве в окрестности выработок и оценкам напряжений. Развитие инструментальных методов требует основательного проникновения физических представлений в горные науки. Обнаруженный эффект зональной дезинтеграции горных пород в окрестности подземных выработок на больших глубинах есть одно из естественных состояний горного массива, находящегося под действием гравитационных и тектонических сил [22].

## Slide 10: Введение
В работе [28, см. библиографию] подробно изложена проблема определения остаточных напряжений экспериментальными методами, природа возникновения и сохранности остаточных напряжений в горных породах, металлических конструкциях, многокомпонентных материалах. При измерениях напряжений в массиве горных пород методами разгрузки фиксируется суммарный результат деформаций от снятия остаточных напряжений и напряжений внешних сил. Однако для прогнозирования возможного разрушения массива возникает необходимость в разделении напряжений массива на напряжения внешних сил и остаточные внутренние напряжения. При этом вследствие того, что структура массива имеет слоисто блочный вид с внутренними включениями иерархического типа, которые расположены нелокально, необходимо иметь возможность определять более точно возможный источник внутреннего разрушения.который влечет за собой разрушение по принципу домино. В настоящей работе разработан 2D алгоритм определения внутренних напряжений в рамках акустического мониторинга слоисто блоковой упругой среды с упругими иерархическими включениями L-го ранга.
[28].Тажибаев К.Т., Ташмаматов А.С. Остаточные напряжения в горных породах и метод их определения. И.Ц “Текник” Бишкек, 2014. –126c.

## Slide 11: 2D алгоритм определения внутренних напряжений в рамках акустического мониторинга слоисто блоковой упругой среды с упругими иерархическими включениями L-го ранга с использованием продольной волны.

## Slide 12: 2D алгоритм определения внутренних напряжений в рамках акустического мониторинга слоисто блоковой упругой среды с упругими иерархическими включениями L-го ранга с использованием продольной волны.

## Slide 13: 2D алгоритм определения внутренних напряжений в рамках акустического мониторинга слоисто блоковой упругой среды с упругими иерархическими включениями L-го ранга с использованием продольной волны.

## Slide 14: 2D алгоритм определения внутренних напряжений в рамках акустического мониторинга слоисто блоковой упругой среды с упругими иерархическими включениями L-го ранга с использованием продольной волны.

## Slide 15: 2D алгоритм определения внутренних напряжений в рамках акустического мониторинга слоисто блоковой упругой среды с упругими иерархическими включениями L-го ранга с использованием продольной волны.

## Slide 16: 2D алгоритм определения внутренних напряжений в рамках акустического мониторинга слоисто блоковой упругой среды с упругими иерархическими включениями L-го ранга с использованием продольной волны.

## Slide 17: 2D алгоритм определения внутренних напряжений в рамках акустического мониторинга слоисто блоковой упругой среды с упругими иерархическими включениями L-го ранга с использованием поперечной волны.

## Slide 18: 2D алгоритм определения внутренних напряжений в рамках акустического мониторинга слоисто блоковой упругой среды с упругими иерархическими включениями L-го ранга с использованием поперечной волны.

## Slide 19: 2D алгоритм определения внутренних напряжений в рамках акустического мониторинга слоисто блоковой упругой среды с упругими иерархическими включениями L-го ранга с использованием поперечной волны.

## Slide 20: 2D алгоритм определения внутренних напряжений в рамках акустического мониторинга слоисто блоковой упругой среды с упругими иерархическими включениями L-го ранга с использованием поперечной волны.

## Slide 21: Заключение