## Slide 1
Влияние структуры на особенности разрушения горных пород: лабораторный эксперимент и моделирование методом дискретных элементов
Е.Е. Дамаскинская1, В.Л. Гиляров1, И.Д. Гесин2
1 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург

## Slide 2
Проблема :
физические механизмы, управляющие переходом от «неопасного» делокализованного образования трещин к ускоренному локализованному процессу, остаются невыясненными.
Цель работы :
Разработка принципиально новой компьютерной модели разрушения, базирующейся на методе дискретных элементов и позволяющей связать процессы на микроуровне с макроскопическими проявлениями

## Slide 3
Компьютерные модели разрушения горных пород
Механика сплошной среды Метод дискретных элементов
( DEM - Discrete element method )
Метод дискретного элемента — это семейство численных методов предназначенных для расчёта движения и взаимодействия большого количества частиц, таких как молекулы, песчинки, гравий, галька и прочих гранулированных сред. Метод был первоначально применён Cundall в 1971 для решения задач механики горных пород.
Преимущества DEM:
Позволяет явно учитывать локальные нарушения сплошности в процессе разрушения.
Естественным образом имитирует образование и развитие трещин.
Материал дискретизируется на отдельные независимые элементы различной формы, называемые частицами (отдельные зерна минералов, частицы порошков и другие отдельности). В местах соприкосновения частиц возникают контакты.
Второй закон Ньютона используется для определения поступательного и вращательного движения каждой частицы.
Уравнение состояния материла (диаграмма напряжение – деформация) используется для обновления контактных сил.
Cundall P.A. A computer model for simulating progressive largescale movements in blocky rock systems. In: Proceedings of the Symposium of International Society of Rock Mechanics, v.1, Nancy: France; 1971. Paper No. II-8

## Slide 4
Potyondy D.O., Cundall P.A. A bonded-particle model for rock. 2004. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 41, 1329–1364
Maksym Dosta, Vasyl Skorych. MUSEN: An open-source framework for GPU-accelerated DEM simulations. SoftwareX 12 (2020) 100618
Сферические частицы – зерна
Связи – межзеренные границы
Зарождение трещин определяется разрывом связей, а их распространение – слиянием множества разорванных связей
Компьютерный эксперимент
Модель связанных частиц (Bonded-Particle Model - BPM)
№ | материал | ρ, | E, | ν | σn, | σt, | η,
1 | гранит | 2700 | 45 | 0.13 | 175 | 175 | 5E19
2 | кварц | 2650 | 94 | 0.29 | 600 | 600 | 5E19
3 | ортоклаз | 2560 | 62 | 0.29 | 420 | 420 | 1E19
4 | олигоклаз | 2560 | 70 | 0.29 | 480 | 480 | 1E19
5 | стекло | 2500 | 50 | 0.22 | 50 | 50 | 1E40
6 | граница кварц-ортоклаз | 2500 | 5.8 | 0.2 | 200 | 200 | 5E19
7 | граница кварц-олигоклаз | 2500 | 5.8 | 0.2 | 300 | 300 | 5E19
8 | граница ортоклаз- олигоклаз | 2500 | 5.8 | 0.2 | 100 | 100 | 5E19
№ | материал |  |  | ν |  |  | 
1 | гранит | 2700 | 45 | 0.13 | 175 | 175 | 5E19
2 | кварц | 2650 | 94 | 0.29 | 600 | 600 | 5E19
3 | ортоклаз | 2560 | 62 | 0.29 | 420 | 420 | 1E19
4 | олигоклаз | 2560 | 70 | 0.29 | 480 | 480 | 1E19
5 | стекло | 2500 | 50 | 0.22 | 50 | 50 | 1E40
6 | граница кварц-ортоклаз | 2500 | 5.8 | 0.2 | 200 | 200 | 5E19
7 | граница кварц-олигоклаз | 2500 | 5.8 | 0.2 | 300 | 300 | 5E19
8 | граница ортоклаз- олигоклаз | 2500 | 5.8 | 0.2 | 100 | 100 | 5E19
Параметры материалов, использованные при моделировании
ρ – плотность материала, E – модуль Юнга, ν – коэффициент Пуассона, σn – прочность материала на разрыв,
σt – прочность материала на сдвиг, η – динамическая вязкость

## Slide 5
V
Компьютерный эксперимент
Гомогенный материал Гетерогенный материал
28125 частиц 48695 частиц
V
Изменялась степень гетерогенности модельного материала.
Варьировались: материал частиц и связей, размеры частиц, длина и толщина связей.

## Slide 6
Гомогенный Гетерогенный
Диаграмма нагружения
Хрупкое поведение (линейное увеличение напряжения) и резкое спадание напряжений после достижения максимального значения.
Наличие нелинейного (пластичного) участка на диаграмме нагружения.
В начале рвутся более слабые связи, а уж затем более прочные.

## Slide 7
Гомогенный Гетерогенный
Диаграмма нагружения и активность акустической эмиссии
В первом приближении : каждый разрыв связи (разрушение межзеренной границы) сопровождается излучением сигнала акустической эмиссии.

## Slide 8
Кинетика разрушения межзеренных границ (разрыв связей)
Гомогенный образец
N – число целых связей, усредненное по слоям
CV - коэффициент вариации числа целых связей по слоям
Гетерогенный образец

## Slide 9
Максимальные растягивающие напряжения и их коэффициент вариации
Гомогенный
Гетерогенный
<stensile> - значения максимальных растягивающих напряжений на связях (средние по 10 слоям) : усреднение по слоям максимальных напряжений в каждом слое в каждый сохраненный момент времени.
CV - коэффициенты вариации для этих величин.
В гетерогенном образце величина неоднородности <stensile> меньше, чем в гомогенном

## Slide 10
Лабораторные эксперименты по деформированию образцов
горных пород
Параметры сигналов AE:
t - время,
x - координата гипоцентра,
E – энергия.
Точность определения координат гипоцентров источников AE ≈ 2 mm
Образец – цилиндр d=10mm, h=20mm
AE105A
450-1150kH
Томографические срезы
песчаник Berea
гранит Westerly

## Slide 11
Лабораторный эксперимент
Распределение суммарной энергии сигналов AE по координате (последовательные временные промежутки)
Песчаник Berea

## Slide 12
Лабораторный эксперимент
Распределение суммарной энергии сигналов AE по координате
(последовательные временные промежутки)
Гранит Westerly

## Slide 13
Заключение
Построена модель поликристаллических материалов, которая реалистично описывает некоторые особенности разрушения в тех случаях, когда основные процессы протекают по границам зерен:
- хрупкий характер разрушения гомогенных материалов
- наличие нелинейной упругости (пластичности) для более гетерогенных материалов
Расчет максимальных локальных напряжений показал, что гомогенность материала приводит к большей неоднородности локальных напряжений в пространстве, и наоборот, гетерогенность способствует большей их однородности.
Дальнейшие компьютерные эксперименты и их анализ позволят сопоставить распределение эволюционирующих в процессе разрушения дефектов по размерам и энергетическое распределение сигналов акустической эмиссии. Это позволит выяснить, при каких условиях происходит переход от Марковского процесса к состоянию самоорганизованной критичности.

## Slide 14
Спасибо за внимание !

## Slide 17
№ | материал | ρ, | E, | ν | σn, | σt, | η,
1 | гранит | 2700 | 45 | 0.13 | 175 | 175 | 5E19
2 | кварц | 2650 | 94 | 0.29 | 600 | 600 | 5E19
3 | ортоклаз | 2560 | 62 | 0.29 | 420 | 420 | 1E19
4 | олигоклаз | 2560 | 70 | 0.29 | 480 | 480 | 1E19
5 | стекло | 2500 | 50 | 0.22 | 50 | 50 | 1E40
6 | граница кварц-ортоклаз | 2500 | 5.8 | 0.2 | 200 | 200 | 5E19
7 | граница кварц-олигоклаз | 2500 | 5.8 | 0.2 | 300 | 300 | 5E19
8 | граница ортоклаз- олигоклаз | 2500 | 5.8 | 0.2 | 100 | 100 | 5E19
№ | материал |  |  | ν |  |  | 
1 | гранит | 2700 | 45 | 0.13 | 175 | 175 | 5E19
2 | кварц | 2650 | 94 | 0.29 | 600 | 600 | 5E19
3 | ортоклаз | 2560 | 62 | 0.29 | 420 | 420 | 1E19
4 | олигоклаз | 2560 | 70 | 0.29 | 480 | 480 | 1E19
5 | стекло | 2500 | 50 | 0.22 | 50 | 50 | 1E40
6 | граница кварц-ортоклаз | 2500 | 5.8 | 0.2 | 200 | 200 | 5E19
7 | граница кварц-олигоклаз | 2500 | 5.8 | 0.2 | 300 | 300 | 5E19
8 | граница ортоклаз- олигоклаз | 2500 | 5.8 | 0.2 | 100 | 100 | 5E19
Параметры материалов, использованные при моделировании
ρ – плотность материала,
E – модуль Юнга,
ν – коэффициент Пуассона,
σn – прочность материала на разрыв,
σt – прочность материала на сдвиг,
η – динамическая вязкость