## Slide 1: Применение сверточной нейросети на основе вейвлет разложения для анализа микросейсмических сигналов
Докладчик: Абзалилов И.А.
Организация: Московский Физико-Технический Институт (НИУ)
23.06.2022

## Slide 2: Содержание
Введение
Постановка задачи и актуальность
Методы решения на основе нейросетей
Вейвлет преобразование
Вейвлет разложение
Результаты
Выводы
Notes: Добрый день! Меня зовут Ирек Абзалилов, я аспирант 1 года МФТИ. Сегодня я хочу представить вам доклад по промежуточным итогам своей работы, посвященный применению вейвлет разложения и нейронных сетей к обработке микросейсмических сигналов. Мой доклад разделен на 7 основных частей: Введение, Постановка задачи и ее актупльность, Методы ее решения при помощи нейросетей, вейвлет-преобразование, вейвлет-разложение, результаты и выводы.

## Slide 3: Введение
Нейронная сеть – это математическая модель, построенная по принципу действия биологических нейронных сетей. На вход модели подаются данные в виде тензора, выходом обученной модели будет либо вероятность класса, либо численное значение.
Notes: Поскольку основным инструментом, который использовался в данной работе, были нейронные сети, начнем с них. Нейронная сеть является математической моделью, повторяющей принцип действия биологических нейронов и их организации. В этом случае каждый нейрон принимает на вход информацию от предущего слоя нейронов, их сумму пропускает через нелинейную функцию и передает сигнал дальше. Нелинейность необходима для выявления нелинейных зависимостей. В простейшем случае выходу нейронной сети сопоставляется целевая функция (метка класса или численное значение). Соответственно, первая задача называется задачей классификации, а вторая – задачей регрессии. Обучением такой модели называется процесс оптимизации функции несоответствия между выходом сети и значением целевой функции.
На вход нейронная сеть, как и любая другая модель, основанная на обучении на большом количестве данных, принимает признаки и целевую функцию, которые и составляют т.н. обучающую выборку. Поскольку сам по себе микросейсмических сигнал не является признаком, их необходимо из него выделить. Именно для этого было применено вейвлет разложение.

## Slide 4: Задача работы и актуальность
Задача – создание модели нейронной сети для анализа микросейсмических сигналов (выделение сигнала и первого вступления) с применением вейвлет разложения (wavelet scattering).
Актуальность применения методов на основе нейронных сетей обусловлена большим объемом данных микросейсмического мониторинга и необходимостью автоматизации их обработки.
Notes: Задача работы – создание модели для анализа микросейсмических сигналов с использованием вейвлет разложения и нейронной сети. Код модели был написан на языке Python с использованием фреймворка глубокого обучения Keras и библиотеки Kymat. Вейвлет разложение позволяет получить информацию о сигнале в виде тензора, который дает собой обобщенное представление о сигнале, в то время как оставшаяся часть нейросети строит искомую зависимость.
Актуальность работы в целом аналогична большинству работ в данной области. Все большие объемы данных мониторинга и появившаяся возможность обработать их делают методы на основе машинного обучения в общем и нейронных сетей, в частности, востребованными. В свою очередь вейвлет разложение позволяет сократить число обучаемых параметров без потери качества именно для сигналов по типу всплеска (звук или сейсмика).

## Slide 5: Выбор данных
В качестве источника микросейсмических сигналов был выбран глобальный набор данных Стэнфордского университета1. Всего он содержит более 1,2 млн волновых форм (каждой соответствуют 35 атрибутов). Для целей работы было отобрано 37526 сигналов.
1 Mousavi S. M. et al. STanford EArthquake Dataset (STEAD): A global data set of seismic signals for AI //IEEE Access. – 2019. – Т. 7. – С. 179464-179476.
Notes: В качестве данных для анализа были взяты данные из датасета Стэнфордского университета

## Slide 6: Подходы к анализу сигнала на основе сверточных нейросетей
Большая часть существующих моделей предполагает использование спектрограммы для получения признаков сигнала. В случае с выделением S и P волн они демонстрируют различную эффективность2.
Архитектура Seismo-Performer (2021)3
3 Stepnov A., Chernykh V., Konovalov A. The Seismo-Performer: A Novel Machine Learning Approach for General and Efficient Seismic Phase Recognition from Local Earthquakes in Real Time //Sensors. – 2021. – Т. 21. – №. 18. – С. 6290.
2 Chernykh V., Stepnov A., Lukyanova O. Data Preprocessing for Machine Learning in Seismology //CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – С. 119-123

## Slide 7: Вейвлет преобразование
Свойства:
Инвариантность относительно сдвига и масштабирования
CWT
Сигнал
Скейлограмма

## Slide 8: Вейвлет разложение (Wavelet Scattering)
Вейвлет-преобразование производится в частотной и временной области одновременно, что является преимуществом относительно преобразования Фурье. На его основе разработан аналог сверточной нейросети4, инвариантный относительно энергии и деформаций.
Алгоритм вейвлет разложения
4 Andén J., Mallat S. Deep scattering spectrum //IEEE Transactions on Signal Processing. – 2014. – Т. 62. – №. 16. – С. 4114-4128.

## Slide 9: Вейвлет разложение (Wavelet Scattering)
Сигнал
Scattering
N=1
N=2
N=25

## Slide 10: Результаты
Конечным результатом работы стала нейронная сеть, решающая задачу бинарной классификации (сигнал/шум). Сеть состоит из блоков Scattering, Transformer5 и полносвязных слоев. Выходом модели являются вероятности каждого класса.
Scattering
Positional
Encoding
Transformer
Encoder
FCN
S
N
Входной сигнал, 4 сек, 100Гц
Предсказанные классы
5 Vaswani A. et al. Attention is all you need //Advances in neural information processing systems. – 2017. – Т. 30.

## Slide 11: Результаты
Точность предсказания модели превысила 90%, что можно считать хорошим результатом. Полученную модель можно также использовать для задачи выделения первого вступления сигнала. Выбор времени вступления определяется значением вероятности сигнала относительно соседних точек графика и превышением ее порогового значения.
Исходный сигнал и вероятность его обнаружения

## Slide 12: Выводы
Была показана возможность эффективного применения нейронных сетей совместно с вейвлет разложением для задач обработки микросейсмических данных и решения задач классификации и детекции сигналов.
Свойство вейвлет разложения выделять характеристики сигнала делает возможным его применение для других задач обработки микросейсмических данных при помощи методов машинного обучения и нейронных сетей.

## Slide 13: Спасибо за внимание!