## Slide 1: Влияние обратного напряжения на давления открытия и закрытия трещины гидроразрыва.
Авторы: Новикова Е.В., Тримонова М.А.
Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт динамики геосфер имени академика М.А. Садовского

## Slide 2: Введение
Гидравлический разрыв пласта (ГРП) представляет собой механический метод воздействия на нефтяной или газовый продуктивный пласт, состоящий в создании высокопроводимой трещины путем закачки жидкости в скважину под высоким давлением. Образовавшуюся трещину поддерживают в открытом состоянии с помощью закачки проппанта.
ГРП - основной метод интенсификации нефтедобычи, а также один из методов оценки напряженно-деформированного состояния разрабатываемого пласта.

## Slide 3: Задача и актуальность
Исследование влияния обратного напряжения на величины давления образования трещины гидроразрыва и минимального напряжения, действующего в образце с трещиной, в лабораторных условиях.
Актуальность поставленной задачи глобально обеспечена необходимостью получения достоверных значений тектонических напряжений, а более локально обусловлена постоянным уточнением параметров и условий для корректного моделирования ГРП.

## Slide 4: Теоретическая часть

## Slide 5: Эффект обратного напряжения в пласте
– часть пласта, которая занята трещиной
– остальная часть пласта (Golovin, Baykin, 2016)
- напряжение закрытия трещины
- минимальное тектоническое напряжение
back-stress
- давление жидкости в трещине
- поровое давление в пласте (Cleary, 1980)
В случае распространения трещины в непроницаемой среде существует предположение о необходимости удвоения напряжения back-stress (Vandamme 1990; Boon, Detournay 1990).

## Slide 6: Определение давления образования трещины гидроразрыва
Формула для определения давления образования трещины выводится из решения задачи о концентрации напряжений вокруг вертикальной скважины, вскрывающей пласт
- давление образования трещины
- минимальное горизонтальное напряжение
- максимальное горизонтальное напряжение
- давление бурового раствора
- поровое давление
– прочность среды на одноосное растяжение
[Kirsch, 1898; Haimson, Fairhurst, 1969; Jaeger, Cook, 1979]

## Slide 7: Описание лабораторного эксперимента

## Slide 8: Описание эксперимента
Параметры установки:
Размеры рабочей камеры
Диаметр - 430 мм
Высота - 65 мм
Параметры нагружения
Максимальное вертикальное напряжение - 120 атм
Минимальное вертикальное напряжение - 80 атм
Максимальная разность поровых давлений - 80 атм
Параметры закачки
Максимальное постоянное давление - 100 атм
Максимальная постоянная скорость закачки: 0,3 см3/с

## Slide 9: Описание эксперимента

## Slide 10: Прочность на одноосное растяжение
Проводились лабораторные испытания образцов на сжатие «бразильским» методом.
Диаметр образцов составлял 4 см, а длина 4,2 см.
Прочность на растяжение рассчитывалась по формуле
,где
K=0.64 при нагружении плитами,
P – разрушающее усилие,
S –произведение длины образца на его диаметр.
Значение прочности на растяжение 0,8 МПа.

## Slide 11: Прочность на одноосное растяжение
Для корректировки величины прочности на одноосное растяжение проводилась серия экспериментов. В данную серию входили эксперименты, которые проводились в два этапа и в которых производилось проращивание трещины гидроразрыва в лабораторных условиях.
Скорректированное значение прочности на растяжение 1,92 МПа.
Проращивание горизонтальной трещины | 1 этап | горизонтальное нагрузка | 2 | МПа
 |  | горизонтальное нагрузка | 2 | МПа
 |  | вертикальное нагрузка | 1 | МПа
 |  | Давление открытия трещины | 6,45 | МПа
 | 2 этап | горизонтальное нагрузка | 2 | МПа
 |  | горизонтальное нагрузка | 2 | МПа
 |  | вертикальное нагрузка | 1 | МПа
 |  | Давление открытия трещины | 4,81 | МПа
 | Прочность на одноосное растяжение |  | 1,64 | МПа
Проращивание вертикальной трещины | 1 этап | горизонтальное нагрузка | 0,31 | МПа
 |  | горизонтальное нагрузка | 0,31 | МПа
 |  | вертикальное нагрузка | 4,9 | МПа
 |  | Давление открытия трещины | 8,8 | МПа
 | 2 этап | горизонтальное нагрузка | 0,31 | МПа
 |  | горизонтальное нагрузка | 0,31 | МПа
 |  | вертикальное нагрузка | 5,1 | МПа
 |  | Давление открытия трещины | 6,4 | МПа
 | Прочность на одноосное растяжение |  | 2,4 | МПа
Проращивание вертикальной трещины | 1 этап | горизонтальное нагрузка | 0,34 | МПа
 |  | горизонтальное нагрузка | 0,34 | МПа
 |  | вертикальное нагрузка | 5,1 | МПа
 |  | Давление открытия трещины | 7.69 | МПа
 | 2 этап | горизонтальное нагрузка | 0.3 | МПа
 |  | горизонтальное нагрузка | 0.3 | МПа
 |  | вертикальное нагрузка | 5.0 | МПа
 |  | Давление открытия трещины | 5.96 | МПа
 | Прочность на одноосное растяжение |  | 1,73 | МПа
[Detournay, Cheng, 1988; Rutavist, 2000]

## Slide 12: Обработка экспериментальных данных

## Slide 13: Метод G-функции
(Nolte, 1979; Castillo, 1987)
, где
- безразмерная функция, зависящая от времени
- спад давления
-G – функция
, где .

## Slide 14: Обработка экспериментальных данных
Эксперимент |  |  |  | 
1 | 0,55 | 2,01 | 3,36 | 0,72
2 | 0,55 | 2,01 | 5,2 | 1,01
3 | 0,8 | 1,32 | 3,83 | 0,77
4 | 0,78 | 1,12 | 4,52 | 0,90
5 | 0,8 | 1,29 | 4,45 | 0,87
6 | 0,6 | 1,5 | 5,12 | 1,08
7 | 0,6 | 1,41 | 2,75 | 0,54
Эксперимент |  |  |  | 
1 | 0,55 | 2,01 | 3,36 | 0,72
2 | 0,55 | 2,01 | 5,2 | 1,01
3 | 0,8 | 1,32 | 3,83 | 0,77
4 | 0,78 | 1,12 | 4,52 | 0,90
5 | 0,8 | 1,29 | 4,45 | 0,87
6 | 0,6 | 1,5 | 5,12 | 1,08
7 | 0,6 | 1,41 | 2,75 | 0,54
- минимальная прикладываемая нагрузка в лабораторном эксперименте
- минимальное напряжение, действующее в пласте
- давление закрытия трещины
- напряжение back-stress

## Slide 15: Обработка экспериментальных данных
Эксперимент | (Эксперимент) | 
1 | 8,76 | 1,92
2 | 12,55 | 2,68
3 | 7,07 | 1,5
4 | 10,96 | 2,37
5 | 7,74 | 1,62
6 | 13,46 | 3,00
7 | 7,67 | 1,65
Эксперимент |  | 
1 | 8,76 | 1,92
2 | 12,55 | 2,68
3 | 7,07 | 1,5
4 | 10,96 | 2,37
5 | 7,74 | 1,62
6 | 13,46 | 3,00
7 | 7,67 | 1,65

## Slide 16: Оценка минимального напряжения пласта

## Slide 17: Результаты
Эксперимент |  |  |  |  | (с учетом удвоенного напряжения back-stress)
1 | 0,72 | 0,55 | 2,01 | 3,36 | 1,92
2 | 1,01 | 0,55 | 2,01 | 5,2 | 3,17
3 | 0,77 | 0,8 | 1,32 | 3,83 | 2,29
4 | 0,90 | 0,78 | 1,12 | 4,52 | 2,71
5 | 0,87 | 0,8 | 1,29 | 4,45 | 2,72
6 | 1,08 | 0,6 | 1,5 | 5,12 | 2,97
7 | 0,54 | 0,6 | 1,41 | 2,75 | 1,68
Эксперимент |  |  |  |  | 
1 | 0,72 | 0,55 | 2,01 | 3,36 | 1,92
2 | 1,01 | 0,55 | 2,01 | 5,2 | 3,17
3 | 0,77 | 0,8 | 1,32 | 3,83 | 2,29
4 | 0,90 | 0,78 | 1,12 | 4,52 | 2,71
5 | 0,87 | 0,8 | 1,29 | 4,45 | 2,72
6 | 1,08 | 0,6 | 1,5 | 5,12 | 2,97
7 | 0,54 | 0,6 | 1,41 | 2,75 | 1,68

## Slide 18: Выводы
Chart: Минимальное напряжения, МПа (эксперимент)
| 0 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4
теория равенства давления закрытия трещины и минимального главного напряжения в пласте | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4
напряжения, равные давлению закрытия | 3.36 | 5.2 | 3.83 | 4.52 | 4.45 | 5.12 | 2.75
напряжения с учетом удвоенного back-stress | 1.9227 | 3.1723 | 2.2877 | 2.714 | 2.721 | 2.9687 | 1.679

## Slide 19: Оценка давления образования трещины

## Slide 20: Результаты
Эксперимент |  | (эксперимент) | (теория) (UTS = 0,8 МПа) | (теория) (UTS = 1,92 МПа) С учетом удвоенного напряжения back-stress
1 | 1,36 | 8,76 | 4,27 | 9,22
2 | 2,58 | 12,55 | 3,77 | 10,25
3 | 1,48 | 7,07 | 2,82 | 6,94
4 | 1,70 | 10,96 | 2,24 | 8,10
5 | 1,47 | 7,74 | 2,58 | 6,94
6 | 2,46 | 13,46 | 3,2 | 10,32
7 | 1,56 | 7,67 | 3,02 | 7,44
Эксперимент |  |  |  | 
1 | 1,36 | 8,76 | 4,27 | 9,22
2 | 2,58 | 12,55 | 3,77 | 10,25
3 | 1,48 | 7,07 | 2,82 | 6,94
4 | 1,70 | 10,96 | 2,24 | 8,10
5 | 1,47 | 7,74 | 2,58 | 6,94
6 | 2,46 | 13,46 | 3,2 | 10,32
7 | 1,56 | 7,67 | 3,02 | 7,44

## Slide 21: Результаты
Chart: Оценка влияния прочности на растяжение на величину давления образования трещины гидроразрыва
| 8.76 | 12.55 | 7.07 | 10.96 | 7.74 | 13.46 | 7.67
экспериментальное максимальное давление в скважине | 8.76 | 12.55 | 7.07 | 10.96 | 7.74 | 13.46 | 7.67 | 5.13 | 6.45 | 13.35
оценка давления образования трещины при прочности на растяжение UTS=0,8 МПа | 4.27 | 3.77 | 2.815 | 2.24 | 2.58 | 3.2 | 3.02
оценка давления образования трещины при прочности на растяжение UTS=1,92 МПа с учетом удвоенного back-stress | 9.2213 | 10.2567 | 6.9427 | 8.1013 | 6.9387 | 10.3213 | 7.4393

## Slide 22: Выводы
Учет напряжения back-stress, действующего на стенки трещины со стороны отфильтрованной в образец жидкости, приводит к более точным оценкам значения минимального напряжения, действующего в модельном образце.
Учет обратного напряжения, действующего со стороны отфильтрованной в прискважинную область жидкости разрыва, приводит к существенно более корректной оценке давления открытия трещины.

## Slide 23: Спасибо за внимание!