## Slide 1
КИНЕТИКА НАГРЕВА УГЛЕЙ СКЛОННЫХ И НЕ СКЛОННЫХ К САМОВОЗГОРАНИЮ
Москва, 2022
Авторы:
акад. РАН Захаров Валерий Николаевич
д.т.н. Малинникова Ольга Николаевна
асп. Докучаева Анастасия Игоревна
Notes: –

## Slide 2: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ САМОВОЗГОРАНИЯ УГЛЯ
Статистический обзор мирового рынка энергетики BP 2021 года
Горящая гора. Австралия. Ист. фото: https://wanderingdanny.com/
Шахта Индии. Ист. фото: http://life-yes.ru
Notes: –

## Slide 3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКЛОННОСТИ УГЛЕЙ К САМОВОЗГОРАНИЮ
Термогравиметрический метод анализа (ТГА)
позволяет фиксировать изменение массы образца во времени с ростом температуры
подходит для изучения процессов на стадии низкотемпературного окисления углей
вычисления кинетических параметров на стадии окисления
Проблемы применения метода ТГА в качестве самостоятельного метода определения склонности углей к самовозгоранию:
результаты анализа зависят от вводных параметров;
противоречивость результатов в зоне высоких температур
Notes: –

## Slide 4: ЭКСПЕРИМЕНТ
Проведены опыты по выбору скорости нагрева образцов углей в выбранном диапазоне температур. Было исследовано поведение образцов углей из Печерского угольного бассейна, склонных (№ 195, 196, 197, 198) и не склонных к самовозгоранию (№ 183, 184, 185) при скоростях нагрева 3, 5 и 10 0С/мин с постоянной скоростью нагрева до 1000 0С. Технический анализ показал схожие результаты для склонных и не склонных к самовозгоранию углей
M = m(TM) – m(Tнач)
TМ – температура, соответствующая максимальному приросту массы, °С;
m(TM) – масса образца при температуре TM, %;
Tнач – температура, при которой начинается набор массы, °С;
m(Tнач) – масса образца при температуре Tнач, %.
Notes: –

## Slide 5: ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОБРАЗЦОВ
Скорость нагрева 3 ̊С/мин
Скорость нагрева 5 ̊С/мин
Скорость нагрева 10 ̊С/мин
Notes: –

## Slide 6: СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МАССЫ ОБРАЗЦОВ
Скорость нагрева 3 ̊С/мин
Скорость нагрева 5 ̊С/мин
Скорость нагрева 10 ̊С/мин
Notes: –

## Slide 7: РЕЗУЛЬТАТЫ ТГА И МОДЕЛЬ ОБРАЗЦА УГЛЯ
Уголь, фракция < 0,2 мм, разрез модели
Notes: –

## Slide 8: МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТГА ПРИ СКОРОСТИ НАГРЕВА 3 ̊С/МИН
б)
Chart: Temperature °C
| 0 | 0.11250000000000002 | 0.22500000000000003 | 0.33750000000000008 | 0.45 | 0.5625 | 0.67500000000000016 | 0.78749999999999998 | 0.9 | 1.0125 | 1.125 | 1.2374999999999998 | 1.35 | 1.4624999999999997 | 1.575 | 1.6875 | 1.8 | 1.9124999999999999 | 2.0249999999999999 | 2.1375000000000002 | 2.25 | 2.3624999999999994 | 2.4749999999999996 | 2.5874999999999999 | 2.7 | 2.8124999999999996 | 2.9249999999999998 | 3.0375000000000001 | 3.15 | 3.2625000000000002 | 3.3749999999999996 | 3.4874999999999998 | 3.6 | 3.7124999999999995 | 3.8249999999999997 | 3.9375 | 4.05 | 4.1624999999999988 | 4.2750000000000004 | 4.3874999999999993 | 4.5 | 4.6124999999999989 | 4.7249999999999988 | 4.8374999999999995 | 4.95 | 5.0624999999999991 | 5.1749999999999989 | 5.2874999999999996 | 5.4
[A] Temperature - Path - 6000. s [°C] | 300 | 299.84 | 299.68 | 299.53 | 299.39 | 299.26 | 299.13 | 299.01 | 298.89 | 298.78 | 298.68 | 298.59 | 298.5 | 298.42 | 298.35 | 298.28 | 298.22 | 298.17 | 298.12 | 298.08 | 298.05 | 298.03 | 298.01 | 297.99 | 297.99 | 297.99 | 298 | 298.02 | 298.04 | 298.07 | 298.1 | 298.14 | 298.19 | 298.25 | 298.31 | 298.38 | 298.46 | 298.54 | 298.64 | 298.73 | 298.84 | 298.95 | 299.07 | 299.19 | 299.32 | 299.46 | 299.61 | 299.76 | 299.92
Распределение температуры по диаметру модели на половине высоты тигля при нагревании со скоростью 3 ̊С/мин, когда на внешних стенках температура достигает 300 ̊С (100 мин нагревания)
а)
б)
Notes: –

## Slide 9: МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТГА ПРИ СКОРОСТИ НАГРЕВА 10 ̊С/МИН
Распределение температуры по высоте модели в сечении, проходящем через центр тигля при нагревании со скоростью 10 ̊С/мин, когда на внешних стенках температура достигает 300 ̊С (30 мин нагревания)
Chart: 
Распределение температуры по диаметру модели на половине высоты тигля при нагревании со скоростью 10 ̊С/мин, через 1800 с (30 мин) нагревания
Notes: –

## Slide 10: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ НАГРЕВЕ СО СКОРОСТЬЮ 3 ̊С/МИН
Распределение температуры по высоте модели в сечении, проходящем через центр тигля при нагревании со скоростью 3 0С/мин, через 1000 с нагревания
Распределение температуры по высоте модели в сечении, проходящем через центр тигля при нагревании со скоростью 3 0С/мин, через 1000 с нагревания. Показаны стенки тигля
Notes: –

## Slide 11: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате эксперимента были выявлены следующие закономерности.
Скорость нагрева образца оказывает существенное влияние на все показатели склонности угля к самовозгораемости и на критерии разделения углей на категории склонных и не склонных к самовозгоранию.
С увеличением скорости нагрева количество сорбированного кислорода (без сгорания) М уменьшается.
Для образцов углей, не склонных к самовозгоранию, величина М не превышает значения 0.6 % при скорости нагрева 3 0С/мин, 0.2 % при 5 0С/мин и при скорости нагрева 10 0С/мин составляет сотые доли процента.
Для образцов углей, склонных к самовозгоранию, величина М при скоростях нагрева 3, 5 и 10 0С/мин соответственно равна или больше 1, 0.6 и 0.4 % от исходной массы образца.
Для образцов углей, склонных к самовозгоранию, средняя температура начала реакции (Тнач) составляет 140, 162 и 173 0С, при скорости нагрева 3, 5 и 10 0С/мин; для не склонных к самовозгоранию реакция окисления начинается в среднем при 180, 199 и 205 0С соответственно.
Notes: –

## Slide 12: ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Veselovsky V.S., Physical foundations of spontaneous combustion of coal and ores, Moscow, 1972, (In Russ.).
Mohalik N. K., Lester E. & Lowndes I. S., Application of TG technique to determine spontaneous heating propensity of coals, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, No. 143, P. 185–201.
Avila C., Wu T., Lester E., Estimating the Spontaneous Combustion Potential of coals using thermogravimetric analysis, Energy and fuels, 2014, No. 28, P. 1766-1773.
Mohalik N.K., Lester E., Lowndes I.S., Review of experimental methods to determine spontaneous combustion susceptibility of coal – Indian context, International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 2015, Vol. 31, No. 5, P. 301-332.
Notes: –

## Slide 13: БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Notes: –