## Slide 1: Условия инициации трещины на границе пороупругой среды с непроницаемым препятствием
Юдочкин Н.А., Таирова А.А., Беляков Г.В.
Институт динамики геосфер
имени академика М.А. Садовского РАН
Москва
22 Июнь 2022

## Slide 2: Цели и задачи
Цель:
Выявление условий образования трещины в пороупругой среде, содержащей непроницаемые статические(неподвижные) неоднородности(тела), под действием фильтрационного потока.
Задачи:
Создание экспериментальной установки и методики проведения экспериментов, подготовка её приборно-методической части. Определение механических свойств материалов используемых при моделировании технологического процесса
Исследование взаимодействия фильтрационного потока внутри пористой среды с непроницаемыми препятствиями
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (тема № 122032900167-1).

## Slide 3: Современное состояние
В работе [1] проводится экспериментальное исследование развития трещины в монолитах из алюминия и эпоксидной смолы с цилиндрическими отверстиями под действием поля напряжений, результаты показывают высокую корреляцию развития трещин в направлении от одного цилиндра к другому.
В работе [2] рассматривается развитие трещины в известняках с фильтрацией жидкости, вступающей в реакцию с стенками трещинами, появляются неоднородности, которым дается оценка трещиностойкости.
1. Al-Ostaz A., Jasiuk I. Crack initiation and propagation in materials with randomly distributed holes // Engineering Fracture Mechanics Vol. 58, Nos 5-6, pp. 395-420, 1997 PIh S0013-7944(97)00039-8
2. Shovkun I., Espinoza D. Fracture Propagation in Heterogeneous Porous Media: Pore-Scale Implications of Mineral Dissolution // Rock Mechanics and Rock Engineering volume 52, pages 3197–3211 (2019) https://doi.org/10.1007/s00603-019-01766-z

## Slide 4: Экспериментальная установка
М1 – пористая среда
R1 – непроницаемые стенки, поджимающие пороупругую среду
S1,S2 – непроницаемые кровля и подошва
D1 и D2 – подсветка
D6 – камера
D8 - индикатор включения крана
L1 – кран
P – преобразователь давления

## Slide 5: Калибровка преобразователей давления
 | Приведенная погрешность от ВПИ (%) | Значение (мВ)
Преобразователь давления | 0,2 | 24
АЦП L-ard | 0,15 | 30
 | Диапазон выходных напряжений (В)
 | Диапазон регистрируемого давления (кПа)
 | Допускаемая приведенная основная погрешность (%)
 | Погрешность в единицах регистрации (кПа)
Chart: Синхронизация данных

## Slide 6: Оценка проницаемости пористого материала
Chart: Время (с)
Chart: Проницаемость от сжатия
| 1 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.25
Проницаемость Дарси | 25 | 20.16 | 11.09 | 7.82 | 5.45 | 3.19
Проницаемость | 0.0025 | 0.002016 | 0.001109 | 0.000782 | 0.000545 | 0.000319

## Slide 7: Механические характеристики материала
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

## Slide 8: Сравненные механических характеристик
 | Песчаник | Известняк | ППУ
k | 0.1 - 0.002 Д | 0.002 - 1 Д | 3-19 Д
E | 6-90 *106 Па | 17-80 *106 Па | 4.7 *103 Па
μ | 0.06-0.29 | 0.16-0.32 | 0.454
Мусихин А.Д. и др. Условия формирования пород-коллекторов Фаменских отложений центральной части восточного борта Хоревейской нефтегазоносной области Тимано-Печорской провинции // Нефтегазовая геология. 2012 Т.7. №2

## Slide 9: Образование трещины при фильтрации через сухую и насыщенную среды
Y
X
Y
X

## Slide 10: Параметры эксперимента
Величина | Наименование | Значение
μ | Коэффициент Пуассона | 0,454
Ε | Модуль Юнга | 4,5 кПа
β | Коэффициент трения | 0,06
η | Вязкость | 0,39 Па*с
ρ | Плотность жидкости | 1,23 г/см3
m | Пористость | 98%

## Slide 11: Началь
Начальные условия
11
Величина | Размерность | Значение
σxx | [кПа] | 5.5
σyy | [кПа] | 4.5
σzz | [кПа] | 4.5
k | [Д] | 19
P | [кПа] | 300
h | [мм] | 3.5

## Slide 12: Оценка касательного напряжения фильтрационного потока внутри пористой среды

## Slide 13: Результаты экспериментов
Y
X
2,4
3,5
1
2,4
2,4
3,5
3,5
1
1
1
2
3
Chart: Номер точки
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | в кПа
Эксперимент "А" | 0.42053 | 1.3241 | 1.2347 | 0.41261 | 0.32876
Эксперимент "Б" | 0.1252 | 3.8953 | 4.7168 | 0.84309 | 1.6698
Эксперимент "В" | 0.15505 | 0.18791 | 0.18362
Эксперимент "Г" | 0.17468 | 5.0174 | 0.24647 | 0.38028 | 0.38848
«А»
«Г»
«В»
«Б»

## Slide 14: Касательные напряжения
 | Среда | № точки | Напряжение(кПа)
Неоднородность | Насыщенная | 1 | 2,03
Край ячейки |  | 2 | 2,604
Неоднородность | Сухая | 3 | 1,99
Край ячейки |  | 4 | 2,743
Разрыв |  | 5 | 2,81
1
2
3
4
5
Насыщенная среда
Сухая среда
Y
X

## Slide 15: Выводы
В сухой среде сдвиговое напряжение вблизи неоднородности выше, чем в насыщенной.
В сжатой области трещина не образуется, в следствии роста прочности при всестороннем сжатии
При воздействии на пороупругую среду, содержащую неподвижные непроницаемые неоднородности, ее поведение напоминает течение вязкой жидкости, обтекающей непроницаемые препятствия.

## Slide 17: Условия инициации трещины на границе пороупругой среды с непроницаемым препятствием
Юдочкин Н.А., Таирова А.А., Беляков Г.В.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (тема № 122032900167-1).

## Slide 19
ГОСТ 270-75. РЕЗИНА. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГОПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
ГОСТ 23278-2014. ГРУНТЫ. Методы полевых испытаний проницаемости
ГОСТ 26450.2-85 ПОРОДЫ ГОРНЫЕ Метод определения коэффициента абсолютной газопроницаемости при стационарной и нестационарной фильтрации